2023年显微镜维修项目需求书

一、项目背景

根据《2023年天津市引滦水质保护监测系统完善》和《2023年天津市地表水和近岸海域环境质量监测》等工作需要，对现有研究级倒置荧光显微镜和生物显微镜进行维修，确保设备正常使用，保障日常监测工作。

二、项目预算

最高限价5.5万元。

三、商务需求

| 序号 | 需求条款 | 是否为实质性条款 | 原因说明（实质性条款需列明原因） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资质要求： ①企业投标人需提供营业执照，提供设备生产厂家针对本项目的专门授权书或代理销售证明。 ②供应商需提交承诺函，确保所提供DM14000B型研究级倒置荧光显微镜相关产品为原厂生产，BX53型奥林巴斯生物显微镜相关产品可适配原接口，并能及时提供维修服务。 | 是 | 保证投标单位的合法性 |
| 2 | 报价要求：提供报价方案，报价不得超过项目预算。 | 是 | 保证采购符合预算要求。 |
| 3 | 服务要求： 自服务之日起算。在30天内发现服务质量缺陷的，应当负责返工或者采取补救措施。 更换的备件在质保及调试期间，如发生故障或损坏，除人为损坏外均由供方免费负责更换。 在接到用户维修电话要求后, 迅速响应，由维修工程师进行故障了解和排除指导；如仍不能排除，48小时内将派维修工程师抵达现场，及时排除故障。 在服务期间，投标人应进行维修、调试至设备正常运行，配件质量稳定可靠，满足分析需求。在设备整个使用期内，确保设备的正常使用。 | 是 | 保证服务能力和水平 |
| 4 | 时间要求：接到用户服务需求后，根据服务的性质一般于 1 日内响应， 2 日内提出解决方案。 | 否 |  |
| 5 | 服务地点：客户指定地点。 | 否 |  |

四、技术需求

| 序号 | 采购项名称 | 需求条款 | 是否为实质性条款 | 原因说明（实质性条款需列明原因） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BX53型奥林巴斯生物显微镜 | 设备维修、维护完毕后，设备性能、精度应完全符合工艺要求和行业标准。 | 否 | - |
|  |  | 维修BX53型奥林巴斯生物显微镜原接口的光源。 | 是 | 保证设备正常使用 |
|  |  | 更换光源为LED光源，光源波长：350nm~700nm，光源功率：≥60W。 | 是 | 保证设备正常使用 |
| 2 | DM14000B型研究级倒置荧光显微镜 | 设备维修、维护完毕后，设备性能、精度应完全符合工艺要求和行业标准。 | 否 | - |
|  |  | 维修DM14000B型研究级倒置荧光显微镜光源及灯箱控制主板，确保设备的正常使用。 | 是 | 保证设备正常使用 |
|  |  | 更换光源后波长：350nm~800nm，功率：≥100 W。 | 是 | 保证设备正常使用 |
|  |  | 要求主板控制汞灯持续计时200小时以上。 | 是 | 保证设备正常使用 |